## Slide 1
探究杠杆平衡条件

## Slide 3
捣谷的舂
汲水的桔槔
古埃及金字塔的建设
我国古代的杠杆

## Slide 4
硬棒可以是直的,也可以是弯曲的。（即杠杆可以是各种各样的形状）

## Slide 5
一根硬棒，在力的作用下能绕着固定点O转动，这根硬棒就是杠杆（lever）。
一、杠杆
定义：

## Slide 6
影响杠杆作用效果的因素
2、【杠杆的五要素】
l1
l2
O
F1
F2
动力作用线
阻力作用线
注意：力的作用点一定在杠杆上
力的作用线：过力的作用点沿力的
方向所画的直线 （用虚线表示）
支点：杠杆绕着转动的点.（O）
动力：驱使杠杆转动的力.（F1）
阻力：阻碍杠杆转动的力.（F2）
动力臂：从支点到动力作用线的垂直距离.（L1）
阻力臂：从支点到阻力作用线的垂直距离.（L2）

## Slide 7
B
A
O
F
O
B
A
L2
L2
L1
L1
练一练：
画出动力臂L1和阻力臂L2

## Slide 8
杠杆在动力和阻力作用下静止或匀速（速度大小不变但方向改变）转动时，我们就说杠杆平衡。
杠
杆
平
衡
二、杠杆的平衡条件

## Slide 9
问题：
杠杆在满足什么条件
时才会平衡呢？

## Slide 10
【讨论】
体重不同的两人能不能让跷跷板稳定下来？

## Slide 11
测力计、杠杆、钩码、铁架台（刻度尺）
器材
测量的物理量
力、力臂
探究杠杆的平衡条件
实
验
操
作
（1）调节平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡。（向高处调.）
优点：可以直接在杠杆上读出力臂（支点到力的作用点的距离刚好等于力臂）保证力臂沿杠杆，便于测量

## Slide 12
（2）.杠杆重心作为支点 优点： 可以消除杠杆自身重力对实 验的影响

## Slide 13
实验次数 | F1/N | l1/cm | F2/N | l2/cm | F1×l1 （N·cm） | F2×l2 （N·cm）
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
测量数据记录如下：
避免偶然性
… |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
（2）动力×动力臂＝阻力×阻力臂
支点到动力作用点的距离=动力臂
（偶然性，特殊性）
实验结论
（1）动力×支点到动力作用点的距离 ＝ 阻力×支点到阻力作用点的距离

## Slide 15
实验结论要具有普遍性 （避免偶然性） 实验改进： 改变力的方向，目的使力臂不在杠杆上 实验结论：动力×动力臂＝阻力×阻力臂 即：杠杆的平衡取决于力和力臂的乘积

## Slide 16
动力×动力臂＝阻力×阻力臂
即：杠杆的平衡取决于力和力臂的乘积。
F1L1=F2L2
实验结论：
杠杆的平衡条件(阿基米德发现）：
注：杠杆的平衡条件也称杠杆原理

## Slide 17
1、l1＝3l2，F1是F2的＿＿＿倍。
2、F1:F2＝2:5，l1:l2＝＿＿＿＿。
3、l1:l2＝4:3，F2＝60 N，F1＝＿＿＿。
4、F1＝15 N，F2＝75 N，l1＝15 cm，l2＝＿
1/3
5:2
45N
3cm
（练一练） 杠杆处于平衡状态时

## Slide 18
杠杆平衡条件的实际应用

## Slide 19
由F1l1＝F2l2 得：
解析：
F2
=
F1l1
l2
m
=
F2
g
G
g
=

## Slide 20
2.杠杆的种类：
应 用
杠杆缺点
杠杆优点
杠杆特点
杠杆类型
等臂杠杆
费力杠杆
省力杠杆
L1>L2，F1<F2
(动力<阻力)
L1<L2，F1>F2
(动力>阻力)
L1=L2，F1=F2
(动力=阻力)
省力
省距离
既不省力也不省距离
费距离
费 力
1、杠杆平衡条件：
F1l1＝F2l2
F1
F2
=
l2
l1
小结：判断杠杆的类型，实际就是比较动力臂和阻力臂的大小。

## Slide 21
费力杠杆
费力杠杆
省力杠杆
我们生活中的杠杆

## Slide 22
1．下列工具在正常使用中，属于费力杠杆的是 （ ）
课堂达标练习：
A．启瓶器
B．切纸铡刀
C．食品夹
D．羊角锤
c

## Slide 23
2．如图所示，分别沿力F1、F2、F3的方向用力，使杠杆平衡，关于三个力的大小，下列说法正确的是（ ）
A．沿F1方向的力最小 B．沿F2方向的力最小
C．沿F3方向的力最小 D．三个力的大小相等
B
F3
F1
F2
O
L1
L3
L2

## Slide 24
3．小阳同学在做“探究杠杆平衡条件”的实验时，他把杠杆挂在支架上，发现左端向下倾斜。
（1）若使杠杆在 位置平衡，需把平衡螺母向
端调节。
（2）如果在杠杆的A处挂三个相同的钩码，则在B处要挂
个同样的钩码，杠杆才能重新位置平衡。
（3）若在C处挂6 N的钩码，用弹簧测力计作用在B点，要使杠杆在水平位置平衡，最小拉力的方向应该 ，此时弹簧测力计的示数为 。
水平
右
2
O
A
C
B
竖直向上
2 N